## Slide 1
STATE INTERPRETER
Vom latenten Raum
zum interpretierbaren
Maschinenzustand
Arbeitsstand · XJTU-SY · AutoEncoder z = 8
z
→
Level
Trend
Movement
Yuxin · 31.08.2026
Notes: Heute stelle ich meinen aktuellen Arbeitsstand zum State Interpreter vor. Die zentrale Frage lautet: Wie kann ein latenter Vektor aus Schwingungsdaten in einen Zustand übersetzt werden, der kontinuierlich, interpretierbar und später für Entscheidungen nutzbar ist? Um diese Frage zunächst kontrolliert zu untersuchen, verwende ich einen kleinen AutoEncoder und den XJTU-SY-Datensatz. Der Vortrag zeigt die Systemidee, den ersten Interpreter, den Vergleich zweier Transferstrategien und den vorbereiteten Blind-Test.
[Sources]
- Interne Projektdokumentation: presentation_notes.md

## Slide 2
FORSCHUNGSFRAGE
Ein Embedding ist noch kein interpretierbarer Zustand
02
LATENTE REPRÄSENTATION
z = [0.21, −0.74, 1.03, …]
kompakt und lernbar — aber ohne direkte Bedeutung für Wartung oder Regelung
?
→
NUTZBARER STATE
Wie weit vom gesunden Zustand?
Wie entwickelt sich der Zustand?
Wie stark bewegt sich z aktuell?
Zielanforderungen: kompakt · kontinuierlich · zeitlich konsistent · online berechenbar · später für RL nutzbar
Notes: Der Encoder liefert zunächst nur Zahlen. Diese Zahlen können für Rekonstruktion oder andere Lernaufgaben nützlich sein, beantworten aber noch keine Zustandsfrage. Genau hier liegt die Aufgabe des State Interpreters. Er soll aus dem Embedding Größen ableiten, die fachlich lesbar sind: die Abweichung vom frühen Referenzzustand, die zeitliche Entwicklung und kurzfristige Veränderungen. Der Interpreter ersetzt den Encoder also nicht. Er sitzt dahinter und übersetzt dessen Repräsentation in eine kompakte Zustandsbeschreibung.
[Sources]
- Interne Systemdefinition: docs/state_interpreter/

## Slide 3
SYSTEMIDEE
Die erste Version trennt Repräsentation und Interpretation
03
Schwingungs-
signal
→
STFT
→
Auto-
Encoder
→
z ∈ ℝ⁸
→
State
Interpreter
→
Level · Trend
Movement
Später: AutoEncoder durch VibFM ersetzen — der Interpreter bleibt als austauschbare Schicht erhalten.
REPRÄSENTATION
INTERPRETATION
Notes: Die Architektur ist bewusst modular. Zuerst werden die Rohsignale durch STFT in eine feste Zeit-Frequenz-Darstellung überführt. Der kleine AutoEncoder komprimiert diese Darstellung auf acht Dimensionen. Der State Interpreter verarbeitet anschließend die zeitlich geordneten z-Vektoren. Wichtig ist die Trennung: Der AutoEncoder lernt eine Repräsentation, der Interpreter erzeugt daraus einen lesbaren Zustand. Wenn die Methode mit dem kleinen Modell verstanden ist, kann der AutoEncoder später durch VibFM ersetzt werden, ohne die gesamte Logik neu zu entwickeln.
[Sources]
- Interne Architekturübersicht: README_DE.md

## Slide 4
DATEN & REPRÄSENTATION
XJTU-SY liefert zeitlich geordnete Run-to-Failure-Sequenzen
04
XJTU-SY
• 15 Bearings in drei Betriebsbedingungen
• zwei Schwingungskanäle je Messung
• 1,28 s pro Messung bei 25,6 kHz
• Run-to-Failure: früher Betrieb bis Ausfall
• numerische CSV-Reihenfolge bildet die Zeitachse
35 Hz / 12 kN
37,5 Hz / 11 kN
STFT
[2 × 32 × 32]
↓
Encoder
z ∈ ℝ⁸
↓
Decoder rekonstruiert STFT
Trainingsziel: Rekonstruktions-MSE
Hann · n_fft=1024 · win=1024 · hop=512
log1p-Magnitude · Adaptive Pooling
Notes: XJTU-SY eignet sich für diesen ersten Versuchsaufbau, weil jedes Bearing eine zeitlich geordnete Run-to-Failure-Sequenz liefert. Für jede Messung werden die beiden Schwingungskanäle mit einer festen STFT-Pipeline auf eine Darstellung von zwei mal 32 mal 32 gebracht. Der AutoEncoder wird ausschließlich über Rekonstruktion trainiert. Sein Ziel ist nicht, direkt Gesundheit zu klassifizieren, sondern einen kleinen latenten Raum mit acht Dimensionen zu erzeugen, dessen zeitliche Struktur anschließend untersucht werden kann.
[Sources]
- XJTU-SY Bearing Dataset
- Interne Preprocessing-Konfiguration: n_fft=1024, hop_length=512

## Slide 5
STATE INTERPRETER
Drei Größen übersetzen die Bewegung im latenten Raum
05
LEVEL
Abstand
Distanz zum frühen, bearing-spezifischen Referenzzustand.
TREND
Richtung
Steigung des Level innerhalb des aktuellen Zeitfensters.
MOVEMENT
Dynamik
Mittlere kurzfristige Bewegung zwischen aufeinanderfolgenden z-Punkten.
d(zₜ, μ₀) / σ₀
slope(Levelₜ₋₉…Levelₜ)
mean ‖zₜ−zₜ₋₁‖₂
klein = nahe Referenz
> 0 = Entfernung nimmt zu
groß = schnelle Änderung
CALIBRATING
15 frühe Messungen
→
READY
Zeitfenster = 10 Messungen
Notes: Die erste Interpreter-Version verwendet keine zusätzliche neuronale Schicht. Sie berechnet drei relative zeitliche Größen. Level misst den standardisierten Abstand zum frühen Referenzzustand eines Bearings. Trend beschreibt die Steigung des Level im letzten Zeitfenster. Movement misst, wie stark sich aufeinanderfolgende z-Punkte bewegen. Die ersten 15 Messungen dienen nur zur bearing-spezifischen Kalibrierung. Danach arbeitet der Interpreter im Status READY mit einem Zeitfenster von zehn Messungen. Dadurch ist der State kompakt, online berechenbar und direkt interpretierbar.
[Sources]
- Interne Interpreter-Konfiguration: calibration_steps=15, temporal_window=10

## Slide 6
VERSUCHSDESIGN
Zwei Arme trennen direkte Generalisierung und Encoder-Anpassung
06
ARM A
Direkte Generalisierung
Normalisierung: Quelle 35 Hz / 12 kN
Encoder: Quell-Checkpoint eingefroren
Interpreter: Kalibrierung 15 / Fenster 10
Neues Training: keines
ARM B
Encoder-Anpassung
Normalisierung: Ziel 37,5 Hz / 11 kN
Encoder: gleiche Architektur, neu trainiert
Interpreter: Kalibrierung 15 / Fenster 10
Neues Training: nur AutoEncoder
37,5 Hz / 11 kN · Entwicklung: Bearing2_1–2_3 · Validierung: Bearing2_4 · Blind: Bearing2_5
Notes: Mit den beiden Armen möchte ich zwei mögliche Ursachen für Transferprobleme auseinanderhalten. Arm A prüft, ob die komplette Quellpipeline ohne neues Training in einer anderen Betriebsbedingung funktioniert. Arm B erlaubt nur dem Encoder und der Normalisierung eine Anpassung an die Zielbedingung. Der State Interpreter bleibt in beiden Fällen identisch. Dadurch zeigt die Differenz der Ergebnisse, ob eine neue Repräsentation hilfreich ist, ohne gleichzeitig die Interpretationslogik zu verändern. Bearing2_5 bleibt für die abschließende gemeinsame Blind-Evaluation zurückgehalten.
[Sources]
- Interne Präregistrierung: configs/xjtu_cross_condition_v2_1.json

## Slide 7
ENCODER-ANPASSUNG
Arm B lernt den Ziel-Latentraum ohne Zugriff auf Bearing2_5
07
DATENAUFTEILUNG
Training
B2_1–B2_3
Messungen
1.185
Validierung
B2_4 · 42
Blind
B2_5 · 0 gelesen
Normalisierung wird ausschließlich auf Trainings-Bearings geschätzt.
5 EPOCHEN
Training-MSE
0,791 → 0,069
Validation-MSE
1,018 → 0,285
Bestes Modell
Epoch 4
Epoch 5: 0,289 → leichte Verschlechterung; deshalb keine zusätzliche Nachoptimierung.
Notes: Für Arm B wird dieselbe AutoEncoder-Architektur in der Zielbedingung neu trainiert. Training und Normalisierung verwenden ausschließlich Bearing2_1 bis Bearing2_3. Bearing2_4 dient zur Auswahl des Checkpoints, Bearing2_5 wird nicht gelesen. Nach fünf Epochen sinkt die Trainings-MSE deutlich. Die beste Validierungs-MSE von 0,285 liegt in Epoch vier; in Epoch fünf steigt sie leicht auf 0,289. Deshalb wird der Checkpoint aus Epoch vier gespeichert. Dieser Schritt belegt nur die Rekonstruktionsfähigkeit und erzeugt einen neuen latenten Raum; die Zustandsqualität wird erst mit dem festen Interpreter bewertet.
[Sources]
- runs/arm_b_autoencoder_20260802/training_report.json

## Slide 8
ENTWICKLUNGSERGEBNISSE
Beide Arme ordnen die Lebensdauer positiv — Arm B stabilisiert Bearing2_4
08
Chart: Spearman ρ: Level vs. normierte Lebensdauer
| B2_1 | B2_2 | B2_3 | B2_4
Arm A | 0.887 | 0.991 | 0.974 | 0.681
Arm B | 0.914 | 0.994 | 0.979 | 0.993
+0,087
mittlere Δρ
B2_4
0,681 → 0,993
Δρ = +0,312
Entwicklungsdaten — noch kein Blind-Ergebnis
Notes: Die Metrik ist die Spearman-Korrelation zwischen Level und normierter Lebensdauer. In allen vier Entwicklungs-Bearings ist sie positiv. Arm A generalisiert bereits überraschend gut auf Bearing2_1 bis Bearing2_3. Der größte Unterschied entsteht bei Bearing2_4: Dort steigt die Korrelation durch die Encoder-Anpassung von 0,681 auf 0,993. Über alle vier Bearings beträgt die mittlere Verbesserung 0,087. Diese Zahlen sind Entwicklungsresultate, weil die Trainings-Bearings zum Lernen des AutoEncoders und Bearing2_4 zur Checkpoint-Auswahl verwendet wurden.
[Sources]
- runs/arm_a_direct_generalization_dev_20260802/development_report.json
- runs/arm_b_adapted_encoder_dev_20260802/development_report.json

## Slide 9
EVALUATIONSPIPELINE
Gemeinsamer Ablauf reproduziert Ergebnisse — Blind-Test bleibt geschlossen
09
EINMAL MATERIALISIEREN
Bearing2_4: 42 Messungen
↓
Arm A
ρ = 0,681319
Arm B
ρ = 0,993284
Δρ = +0,311966 · exakte Reproduktion: Fehler 0
B2_5
STRICT BLIND
noch nicht gelesen
keine Kurven
keine Kennzahlen
66 Tests bestanden
Notes: Vor dem echten Blind-Test wurde die gemeinsame Evaluationspipeline auf dem bereits bekannten Bearing2_4 geprobt. Die Rohdaten werden dabei nur einmal materialisiert und anschließend gleichzeitig an Arm A und Arm B übergeben. Die resultierenden Korrelationen stimmen exakt mit den vorher getrennt ausgeführten Experimenten überein; der numerische Reproduktionsfehler ist null. Außerdem bestehen 66 automatisierte Tests. Bearing2_5 wurde weiterhin nicht für Signalstatistiken, Kurven oder Kennzahlen geöffnet. Damit bleibt die Grenze zwischen Entwicklung und finaler Evaluation erhalten.
[Sources]
- runs/joint_evaluation_rehearsal_bearing2_4_20260802/joint_report.json
- Interne Testsuite: 66 passed

## Slide 10
EINORDNUNG
Was die bisherigen Ergebnisse zeigen — und was noch offen bleibt
10
UNTERSTÜTZT
✓ Der kleine AutoEncoder erzeugt einen nutzbaren zeitlichen latenten Raum.
✓ Der feste Interpreter funktioniert mit zwei Encoder-Varianten.
✓ Encoder-Anpassung kann problematische Bearings deutlich verbessern.
NOCH NICHT BEWIESEN
• Level ist kein physikalischer Schadensgrad.
• Positive Zeitkorrelation garantiert keine Generalisierung auf unbekannte Bearings.
• Der Nutzen für RL oder Wartungsentscheidungen ist noch nicht validiert.
Notes: Die bisherigen Resultate unterstützen drei technische Aussagen: Der AutoEncoder erzeugt einen zeitlich strukturierten Raum, der feste Interpreter kann mit verschiedenen Encodern arbeiten, und die Zielanpassung des Encoders kann einzelne schwierige Fälle verbessern. Gleichzeitig ist eine vorsichtige Interpretation wichtig. Level ist eine relative Distanz und kein Prozentwert für physikalischen Schaden. Eine hohe Korrelation auf Entwicklungsdaten ist noch kein Nachweis für unbekannte Bearings. Auch die Eignung als RL-State muss später über eine konkrete Entscheidungsaufgabe geprüft werden.
[Sources]
- Interne Ergebnisinterpretation: presentation_notes.md

## Slide 11
NÄCHSTER SCHRITT
Einmalige gemeinsame Blind-Evaluation auf Bearing2_5
11
01
Artefakte fixieren
Konfiguration, Checkpoints und Hashes final dokumentieren.
02
Beide Arme gleichzeitig ausführen
Dieselben Rohdaten einmal laden und durch Arm A sowie Arm B führen.
03
Ergebnis ohne Nachjustierung berichten
ρ_A, ρ_B und Δρ ausgeben; Bearing2_5 danach nicht zum Tuning verwenden.
Diskussion: Reicht diese Blind-Evaluation als nächster Meilenstein aus?
Notes: Der nächste Schritt ist bewusst klein und klar abgegrenzt. Zuerst werden Konfiguration, beide Checkpoints und ihre Hashes final dokumentiert. Danach wird Bearing2_5 genau einmal geladen und in derselben Ausführung durch beide Arme verarbeitet. Berichtet werden die beiden Spearman-Korrelationen und ihre Differenz. Nach diesem Lauf werden die Parameter nicht anhand des Blind-Ergebnisses verändert. Meine Diskussionsfrage ist deshalb: Ist dieser einmalige Blind-Vergleich der richtige nächste Meilenstein, bevor wir neue Interpreter-Varianten oder später VibFM einführen?
[Sources]
- Interner Evaluationsplan: configs/xjtu_cross_condition_v2_1.json