## Slide 1
STATE INTERPRETER
Vom latenten Raum
zum interpretierbaren
Maschinenzustand
Arbeitsstand · XJTU-SY · AutoEncoder z = 8
z
→
Level
Trend
Movement
Siyuan · 31.08.2026
Notes: Hallo zusammen. Heute zeige ich meinen aktuellen Stand zum State Interpreter. Meine Hauptfrage ist: Wie kann ich aus einem Embedding einen verständlichen Maschinenzustand machen? Dafür benutze ich zuerst einen kleinen AutoEncoder und den XJTU-SY-Datensatz. So kann ich die Idee einfacher testen. Danach kann der AutoEncoder später durch VibFM ersetzt werden. Ich zeige zuerst den Aufbau, dann den State Interpreter, danach die zwei Experimente und am Ende den nächsten Schritt.
[Sources]
- Interne Projektdokumentation: presentation_notes.md

## Slide 2
FORSCHUNGSFRAGE
Ein Embedding ist noch kein interpretierbarer Zustand
02
LATENTE REPRÄSENTATION
z = [0.21, −0.74, 1.03, …]
kompakt und lernbar — aber ohne direkte Bedeutung für Wartung oder Regelung
?
→
NUTZBARER STATE
Wie weit vom gesunden Zustand?
Wie entwickelt sich der Zustand?
Wie stark bewegt sich z aktuell?
Zielanforderungen: kompakt · kontinuierlich · zeitlich konsistent · online berechenbar · später für RL nutzbar
Notes: Hier sieht man das Grundproblem. Der Encoder gibt nur einen Vektor aus, zum Beispiel diese Zahlen links. Der Vektor ist kompakt, aber man kann ihn nicht direkt verstehen. Er sagt nicht: Die Maschine ist noch gesund oder sie verändert sich gerade schnell. Deshalb brauche ich den State Interpreter. Er kommt nach dem Encoder. Er macht aus dem Embedding drei einfache Informationen: Abstand, Trend und Bewegung. Der Encoder und der Interpreter haben also zwei verschiedene Aufgaben.
[Sources]
- Interne Systemdefinition: docs/state_interpreter/

## Slide 3
SYSTEMIDEE
Die erste Version trennt Repräsentation und Interpretation
03
Schwingungs-
signal
→
STFT
→
Auto-
Encoder
→
z ∈ ℝ⁸
→
State
Interpreter
→
Level · Trend
Movement
Später: AutoEncoder durch VibFM ersetzen — der Interpreter bleibt als austauschbare Schicht erhalten.
REPRÄSENTATION
INTERPRETATION
Notes: Das ist der ganze Ablauf. Zuerst kommt das Schwingungssignal. Mit der STFT mache ich daraus ein Zeit-Frequenz-Bild. Der AutoEncoder komprimiert dieses Bild auf acht Zahlen. Diese acht Zahlen sind z. Danach benutzt der State Interpreter die z-Vektoren in ihrer Zeitreihenfolge. Am Ende bekomme ich Level, Trend und Movement. Wichtig ist die Trennung: Der AutoEncoder lernt das Embedding. Der Interpreter erklärt das Embedding. Später kann ich den AutoEncoder durch VibFM ersetzen. Der Interpreter kann dabei gleich bleiben.
[Sources]
- Interne Architekturübersicht: README_DE.md

## Slide 4
DATEN & REPRÄSENTATION
XJTU-SY liefert zeitlich geordnete Run-to-Failure-Sequenzen
04
XJTU-SY
• 15 Bearings in drei Betriebsbedingungen
• zwei Schwingungskanäle je Messung
• 1,28 s pro Messung bei 25,6 kHz
• Run-to-Failure: früher Betrieb bis Ausfall
• numerische CSV-Reihenfolge bildet die Zeitachse
35 Hz / 12 kN
37,5 Hz / 11 kN
STFT
[2 × 32 × 32]
↓
Encoder
z ∈ ℝ⁸
↓
Decoder rekonstruiert STFT
Trainingsziel: Rekonstruktions-MSE
Hann · n_fft=1024 · win=1024 · hop=512
log1p-Magnitude · Adaptive Pooling
Notes: Für den ersten Test benutze ich XJTU-SY. Der Datensatz hat 15 Bearings in drei Betriebsbedingungen. Bei jedem Bearing gibt es viele Messungen vom Anfang bis zum Ausfall. Deshalb kann ich sehen, wie sich das Embedding mit der Zeit verändert. Jede Messung hat zwei Schwingungskanäle. Mit der STFT mache ich daraus zwei Bilder mit 32 mal 32 Punkten. Die Parameter stehen unten rechts. Der AutoEncoder soll diese Bilder rekonstruieren und dabei einen kleinen Raum mit acht Dimensionen lernen.
[Sources]
- XJTU-SY Bearing Dataset
- Interne Preprocessing-Konfiguration: n_fft=1024, hop_length=512

## Slide 5
STATE INTERPRETER
Drei Größen übersetzen die Bewegung im latenten Raum
05
LEVEL
Abstand
Distanz zum frühen, bearing-spezifischen Referenzzustand.
TREND
Richtung
Steigung des Level innerhalb des aktuellen Zeitfensters.
MOVEMENT
Dynamik
Mittlere kurzfristige Bewegung zwischen aufeinanderfolgenden z-Punkten.
d(zₜ, μ₀) / σ₀
slope(Levelₜ₋₉…Levelₜ)
mean ‖zₜ−zₜ₋₁‖₂
klein = nahe Referenz
> 0 = Entfernung nimmt zu
groß = schnelle Änderung
CALIBRATING
15 frühe Messungen
→
READY
Zeitfenster = 10 Messungen
Notes: Mein erster State Interpreter ist noch kein neues neuronales Netz. Er berechnet drei Werte. Level ist der Abstand zum frühen Zustand des gleichen Bearings. Ein kleines Level bedeutet: Der aktuelle Punkt ist noch nah am Anfang. Trend zeigt, ob Level in den letzten Messungen steigt oder fällt. Movement zeigt, wie stark sich zwei aufeinanderfolgende z-Punkte bewegen. Die ersten 15 Messungen benutze ich zur Kalibrierung. Danach ist der Interpreter bereit. Für Trend und Movement benutze ich ein Fenster mit zehn Messungen.
[Sources]
- Interne Interpreter-Konfiguration: calibration_steps=15, temporal_window=10

## Slide 6
VERSUCHSDESIGN
Zwei Arme trennen direkte Generalisierung und Encoder-Anpassung
06
ARM A
Direkte Generalisierung
Normalisierung: Quelle 35 Hz / 12 kN
Encoder: Quell-Checkpoint eingefroren
Interpreter: Kalibrierung 15 / Fenster 10
Neues Training: keines
ARM B
Encoder-Anpassung
Normalisierung: Ziel 37,5 Hz / 11 kN
Encoder: gleiche Architektur, neu trainiert
Interpreter: Kalibrierung 15 / Fenster 10
Neues Training: nur AutoEncoder
37,5 Hz / 11 kN · Entwicklung: Bearing2_1–2_3 · Validierung: Bearing2_4 · Blind: Bearing2_5
Notes: Danach vergleiche ich zwei Varianten. Arm A benutzt alles aus der ersten Betriebsbedingung: die Normalisierung, den AutoEncoder und den gleichen Interpreter. Es gibt kein neues Training. Damit prüfe ich die direkte Übertragung. In Arm B trainiere ich nur den AutoEncoder für die zweite Betriebsbedingung neu. Der State Interpreter bleibt genau gleich. So kann ich sehen, ob ein besser passendes Embedding hilft. Bearing2_5 benutze ich in dieser Phase noch nicht. Es bleibt für den Blind-Test geschlossen.
[Sources]
- Interne Präregistrierung: configs/xjtu_cross_condition_v2_1.json

## Slide 7
ENCODER-ANPASSUNG
Arm B lernt den Ziel-Latentraum ohne Zugriff auf Bearing2_5
07
DATENAUFTEILUNG
Training
B2_1–B2_3
Messungen
1.185
Validierung
B2_4 · 42
Blind
B2_5 · 0 gelesen
Normalisierung wird ausschließlich auf Trainings-Bearings geschätzt.
5 EPOCHEN
Training-MSE
0,791 → 0,069
Validation-MSE
1,018 → 0,285
Bestes Modell
Epoch 4
Epoch 5: 0,289 → leichte Verschlechterung; deshalb keine zusätzliche Nachoptimierung.
Notes: Hier sieht man das Training von Arm B. Für Training und Normalisierung benutze ich nur Bearing2_1 bis Bearing2_3. Das sind 1.185 Messungen. Bearing2_4 ist die Validierung. Bearing2_5 wurde nicht gelesen. Nach fünf Epochen ist die Trainings-MSE deutlich kleiner. Das beste Ergebnis auf der Validierung kommt in Epoch vier. In Epoch fünf wird es leicht schlechter. Deshalb speichere ich Epoch vier und ändere nichts mehr. Diese Zahlen zeigen nur, dass der AutoEncoder gut rekonstruiert. Ob der State gut ist, prüfe ich erst danach.
[Sources]
- runs/arm_b_autoencoder_20260802/training_report.json

## Slide 8
ENTWICKLUNGSERGEBNISSE
Beide Arme ordnen die Lebensdauer positiv — Arm B stabilisiert Bearing2_4
08
Chart: Spearman ρ: Level vs. normierte Lebensdauer
| B2_1 | B2_2 | B2_3 | B2_4
Arm A | 0.887 | 0.991 | 0.974 | 0.681
Arm B | 0.914 | 0.994 | 0.979 | 0.993
+0,087
mittlere Δρ
B2_4
0,681 → 0,993
Δρ = +0,312
Entwicklungsdaten — noch kein Blind-Ergebnis
Notes: Jetzt kommen die Ergebnisse. Ich vergleiche Level mit der normierten Lebensdauer. Dafür benutze ich die Spearman-Korrelation. Bei allen vier Bearings ist die Korrelation positiv. Das bedeutet: Level wird im Allgemeinen mit der Zeit größer. Arm A funktioniert bei den ersten drei Bearings schon gut. Der größte Unterschied ist bei Bearing2_4. Dort steigt der Wert von 0,681 auf 0,993. Im Mittel verbessert Arm B den Wert um 0,087. Wichtig: Das sind noch Entwicklungsdaten und noch kein Blind-Ergebnis.
[Sources]
- runs/arm_a_direct_generalization_dev_20260802/development_report.json
- runs/arm_b_adapted_encoder_dev_20260802/development_report.json

## Slide 9
EVALUATIONSPIPELINE
Gemeinsamer Ablauf reproduziert Ergebnisse — Blind-Test bleibt geschlossen
09
EINMAL MATERIALISIEREN
Bearing2_4: 42 Messungen
↓
Arm A
ρ = 0,681319
Arm B
ρ = 0,993284
Δρ = +0,311966 · exakte Reproduktion: Fehler 0
B2_5
STRICT BLIND
noch nicht gelesen
keine Kurven
keine Kennzahlen
66 Tests bestanden
Notes: Vor dem echten Blind-Test habe ich den ganzen Ablauf mit Bearing2_4 getestet. Die Daten werden nur einmal geladen. Danach bekommen Arm A und Arm B genau die gleichen Messungen. Die Ergebnisse sind genau gleich wie bei den früheren einzelnen Tests. Der Fehler bei der Reproduktion ist null. Außerdem laufen 66 automatische Tests erfolgreich. Bearing2_5 ist weiter geschlossen. Ich habe davon keine Kurven und keine Kennzahlen gesehen. Damit ist der Ablauf bereit, ohne den Blind-Test vorher zu öffnen.
[Sources]
- runs/joint_evaluation_rehearsal_bearing2_4_20260802/joint_report.json
- Interne Testsuite: 66 passed

## Slide 10
EINORDNUNG
Was die bisherigen Ergebnisse zeigen — und was noch offen bleibt
10
UNTERSTÜTZT
✓ Der kleine AutoEncoder erzeugt einen nutzbaren zeitlichen latenten Raum.
✓ Der feste Interpreter funktioniert mit zwei Encoder-Varianten.
✓ Encoder-Anpassung kann problematische Bearings deutlich verbessern.
NOCH NICHT BEWIESEN
• Level ist kein physikalischer Schadensgrad.
• Positive Zeitkorrelation garantiert keine Generalisierung auf unbekannte Bearings.
• Der Nutzen für RL oder Wartungsentscheidungen ist noch nicht validiert.
Notes: Was kann ich bisher sagen? Erstens: Der kleine AutoEncoder erzeugt einen Raum, der eine zeitliche Struktur hat. Zweitens: Der gleiche Interpreter funktioniert mit beiden Encodern. Drittens: Ein neu trainierter Encoder kann bei einem schwierigen Bearing helfen. Aber es gibt klare Grenzen. Level ist kein echter physikalischer Schadenswert. Eine gute Korrelation bei bekannten Bearings beweist noch keine gute Übertragung auf neue Bearings. Und ob dieser State später für RL gut ist, muss noch mit einer echten RL-Aufgabe getestet werden.
[Sources]
- Interne Ergebnisinterpretation: presentation_notes.md

## Slide 11
NÄCHSTER SCHRITT
Einmalige gemeinsame Blind-Evaluation auf Bearing2_5
11
01
Artefakte fixieren
Konfiguration, Checkpoints und Hashes final dokumentieren.
02
Beide Arme gleichzeitig ausführen
Dieselben Rohdaten einmal laden und durch Arm A sowie Arm B führen.
03
Ergebnis ohne Nachjustierung berichten
ρ_A, ρ_B und Δρ ausgeben; Bearing2_5 danach nicht zum Tuning verwenden.
Diskussion: Reicht diese Blind-Evaluation als nächster Meilenstein aus?
Notes: Der nächste Schritt ist der Blind-Test mit Bearing2_5. Vorher speichere und dokumentiere ich die Konfiguration, die Checkpoints und ihre Hashes. Dann lade ich Bearing2_5 einmal und führe Arm A und Arm B zusammen aus. Danach berichte ich die beiden Korrelationen und den Unterschied. Ich ändere die Parameter nach dem Ergebnis nicht mehr. Meine Frage für die Diskussion ist: Soll dieser Blind-Test jetzt der nächste Meilenstein sein? Danach könnten wir weitere Interpreter testen oder später zu VibFM wechseln.
[Sources]
- Interner Evaluationsplan: configs/xjtu_cross_condition_v2_1.json