## Slide 1
Arbeitsbericht · 27.07.2026
Vom VibFM-Embedding
zum RL-tauglichen Zustand
Literaturbasierte Interpreter-Ideen und eine schrittweise Versuchsstrategie
Notes: Guten Morgen. Diese Woche habe ich mich vor allem mit der Frage beschäftigt, wie aus dem Gesundheits-Embedding von VibFM ein interpretierbarer und für Reinforcement Learning nutzbarer Zustand entstehen kann. Der Schwerpunkt meines Berichts liegt auf den in der Literatur gefundenen Interpreter-Ideen und auf der Frage, wie wir zwischen diesen Ideen systematisch auswählen können.
[Sources]
- weekly_report_final_2026-07-27.md

## Slide 2
FORSCHUNGSFRAGE
z_health ist ein gutes Embedding.
Aber ist es schon ein guter RL-Zustand?
Vibration → VibFM → z_health → State Interpreter → Wartungsentscheidung
Notes: Der Encoder ist in diesem Projekt festgelegt: Wir verwenden VibFM. Deshalb ist die zentrale Frage nicht mehr, welcher Encoder am besten ist. Die Frage lautet, ob z_health bereits alle Informationen enthält, die ein Wartungsagent benötigt. Ein Embedding kann gesunde und geschädigte Beispiele trennen und trotzdem wichtige Informationen über Trend, Unsicherheit, Last oder zukünftige Zustandsübergänge verlieren.
[Sources]
- teacher_material_theory_guide.md
- https://arxiv.org/abs/1802.04181

## Slide 3
Vier Interpreter-Ideen aus der Literatur
3
1 · Gesundheitsabstand
Distanz zur gesunden Region
→ kontinuierlicher HI
2 · Zustandscluster
Latent-Space-Struktur
→ Degradationsphasen
3 · Zeitmodell
Historie und Übergänge
→ Trend / Hidden State
4 · Entscheidungszustand
Reward- und Transition-Information
→ RL-Relevanz
Notes: Da der Begriff State Interpreter in der PHM-Literatur nicht einheitlich verwendet wird, habe ich unter verwandten Begriffen gesucht: Health Indicator, Degradation Stage, Hidden Health State und State Representation Learning for Control. Daraus lassen sich vier Hauptideen ableiten. Erstens kann der Abstand zur gesunden Region als kontinuierlicher Health Indicator dienen. Zweitens können Cluster im Embedding-Raum als Degradationsphasen interpretiert werden. Drittens können Zeitmodelle Verlauf und Übergänge berücksichtigen. Viertens kann der Zustand explizit auf Reward- und Transitionsinformation ausgerichtet werden.
[Sources]
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2016/3086454
- https://arxiv.org/abs/2203.03259
- https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1155/2014/758785
- https://proceedings.mlr.press/v97/gelada19a.html

## Slide 4
ENTSCHEIDENDE EINORDNUNG
Die vier Ansätze sind keine vier gleichartigen Wettbewerber.
Gesundheitssemantik
• kontinuierlicher HI
• diskrete Degradationsphase
Zustandssuffizienz
• reicht ein Zeitfenster?
• bleiben Reward und Dynamik erhalten?
Notes: Das ist für die Versuchsplanung besonders wichtig: Die ersten beiden Ansätze definieren hauptsächlich, was der Gesundheitszustand bedeutet. Ein HI liefert eine kontinuierliche Semantik, Cluster liefern diskrete Phasen. Zeitmodelle und entscheidungsorientierte Modelle prüfen dagegen, ob dieser Zustand ausreichend ist. Deshalb wäre es methodisch falsch, alle vier Varianten einfach zu implementieren und nur anhand der Klassifikationsgenauigkeit zu vergleichen.
[Sources]
- weekly_report_final_2026-07-27.md

## Slide 5
Komplexität wird nur bei messbarem Bedarf erhöht
5
Basis
Identity · HI · Phasen · MLP
Zeitprüfung
Stabilität · History Gain
Zeitmodell
CPD/HMM, dann GRU/TCN
RL-Prüfung
Reward · Transition · Kosten
Ziel: das einfachste Modell, das für die Wartungsentscheidung ausreicht.
Notes: Daraus ergibt sich eine progressive Strategie. Zuerst vergleiche ich einfache Baselines: das unveränderte z_health, einen One-Class Health Indicator, Cluster-Phasen und ein kleines MLP mit HI und Phasenwahrscheinlichkeiten. Danach prüfe ich die zeitliche Stabilität und den zusätzlichen Nutzen der Historie. Erst wenn die Historie einen messbaren Vorteil bringt, werden CPD oder ein Left-right-HMM und anschließend gegebenenfalls GRU oder TCN getestet. Die letzte Stufe ist die RL-Prüfung mit Reward, Transition und Wartungskosten.
[Sources]
- weekly_report_final_2026-07-27.md
- https://proceedings.mlr.press/v97/gelada19a.html

## Slide 6
Wann wird die nächste Modellstufe benötigt?
6
Einfache Lösung beibehalten, wenn …
✓ HI und Phasen zeitlich stabil sind
✓ Historie keinen Zusatznutzen liefert
✓ der Zustand Reward/Dynamik ausreichend erklärt
Komplexität erhöhen, wenn …
→ Phasen häufig rückwärts springen
→ Historie Next State/Reward verbessert
→ gleiche Zustände andere Aktionen erfordern
Attention nur behalten,
wenn ein zusätzlicher Nutzen messbar ist.
Notes: Die nächste Modellstufe wird nicht nach Modellnamen ausgewählt, sondern nach Diagnoseergebnissen. Wenn HI und Phasen stabil sind und die Historie keinen Zusatznutzen liefert, bleibt das einfache Modell bestehen. Wenn Zustände häufig rückwärts springen, kann zunächst ein Change-Point-Verfahren oder ein Left-right-HMM helfen. Wenn die Historie die Vorhersage von Reward oder nächstem Zustand deutlich verbessert, ist ein GRU oder TCN begründet. Attention wird nur dann behalten, wenn es darüber hinaus einen messbaren Mehrwert liefert.
[Sources]
- weekly_report_final_2026-07-27.md
- https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1155/2014/758785

## Slide 7
Diese Woche: Versuchsgrundlage statt Modelltraining
7
01
Eigenständiges Repository
saubere Trennung von VibFM, Interpreter und RL
02
Erstes MLP-Interface
HI + vier Phasenwahrscheinlichkeiten
03
Einheitliche Datenverträge
Messung · Embedding · Transition
04
Adapter-Schnittstellen
VibFM · Datensatz · Gearbox
6 Softwaretests bestanden · noch keine realen Embeddings · noch kein Training
Notes: Als Vorbereitung habe ich ein eigenständiges State-Interpreter-Repository initialisiert. Darin gibt es ein erstes MLP-Interface, gemeinsame Datenverträge für Messung, Embedding und Transition sowie Adapter-Schnittstellen für VibFM, reale Datensätze und die Gearbox-Umgebung. Sechs Softwaretests sind erfolgreich. Wichtig ist die Abgrenzung: Das sind Schnittstellen- und Formtests mit künstlichen Embeddings. Ich habe noch keine realen VibFM-Embeddings extrahiert und noch kein Modell trainiert.
[Sources]
- work_log.md
- presentation_notes.md

## Slide 8
NÄCHSTE SCHRITTE
Von der Schnittstelle zum ersten echten Baseline-Experiment
1
VibFM-Checkpoint und Vorverarbeitung klären
2
ersten Run-to-Failure-Datensatz auswählen
3
zeitlich geordnete reale z_health extrahieren
4
Identity, HI, Cluster und MLP vergleichen
Zu klären: erster State = HI, Phasenwahrscheinlichkeiten oder beides?
Notes: Der nächste Schritt ist der Übergang von der Schnittstelle zum ersten echten Baseline-Experiment. Dafür brauche ich den pretrained VibFM-Checkpoint, die dazugehörige Codeversion und die Vorverarbeitungsparameter. Danach wähle ich einen Run-to-Failure-Datensatz, extrahiere zeitlich geordnete reale z_health-Embeddings und vergleiche die vier einfachen Baselines. Von Ihnen würde ich gern bestätigen lassen, ob die erste State-Version sowohl einen kontinuierlichen HI als auch Phasenwahrscheinlichkeiten ausgeben soll und welcher Datensatz zuerst verwendet werden soll.
[Sources]
- weekly_report_final_2026-07-27.md